YU1QT  OBLONG 4el  144.200 MHz

R

A

D1

D2

h

S

S1

S2

etc...

AL wire 4mm

L R

844

h= 257                          Reflector

POSITION ON BOOM   0.0

LA

800

257                            Driver

POSITION ON BOOM  0.3

392                 (swr adjust tail)   20mm

16

L 1

737

257                          Director 1

POSITION ON BOOM   0.68

L 2

654

257                          Director 2

POSITION ON BOOM   1.3

h    = 257mm

LR  =844

LA  =800

L1  =737

L2  =654

element position on boom

reflector =  0

S    =      300

S1  =      680

S2  =   1.300mm