YU1QT  OBLONG 5el  144.200 MHz

R

A

D1

D2

h

S

S1

S2

etc...

AL wire 4mm

L R

840

h= 261                          Reflector

POSITION ON BOOM   0.0

LA

783

261                            Driver

POSITION ON BOOM  0.25

383.5                 (swr adjust tail)   20mm

16

L 1

722

261                          Director 1

POSITION ON BOOM   0.64

L 2

666

261                          Director 2

POSITION ON BOOM   1.29

L 3

645

261                          Director 3

POSITION ON BOOM   1.81

h    = 261mm

LR  =840

LA  =783

L1  =722

L2  =666

L3  =645

element position on boom

reflector =  0

S    =      250

S1  =      640

S2  =   1.290

S3  =   1.810mm