YU1QT  OBLONG II 6el  144.200 MHz

R

A

D1

D2

h

S

S1

S2

etc...

AL wire 4mm

L R

828

h= 282                          Reflector

POSITION ON BOOM   0.0

LA

752

282                            Driver

POSITION ON BOOM  0.36

368                 (swr adjust tail)   20mm

16

L 1

708

282                          Director 1

POSITION ON BOOM   0.9

L 2

669

282                          Director 2

POSITION ON BOOM   1.68

L 3

648

282                          Director 3

POSITION ON BOOM   2.57

L 4

638

282                          Director 4

POSITION ON BOOM   3.27

h    = 282mm

LR  =828

LA  =752

L1  =708

L2  =668

L3  =648

L4  =638

element position on boom

reflector =  0

S    =      360

S1  =      900

S2  =   1.680

S3  =   2.570

S4  =   3.270mm